## Slide 1: 无线网络

## Slide 2
7.1概述
  7.1.1 概述
  7.1.2 移动自组织网
7.2 隐蔽站和暴露站问题
7.3 无线局域网
7.4 无线广域网
7.5 无线个域网

## Slide 3
无线网络与传统网络最大的不同就是传输介质的不同
介质的开放性需要更多、更复杂的技术来支持通信的过程
使用户可以在移动中进行通信，具有极大的便利性
便利性带入互联网，形成了移动互联网
无线通信网络具有的不安全因素，给无线用户与网络经营者带来了巨大的威胁
  必须做好无线网络安全防护技术工作

## Slide 4: 多种分类
按照通信距离
  无线局域网（WLAN，Wireless LAN），如Wi-Fi
  无线城域网（WMAN，Wireless MAN）
  无线广域网（WWAN，Wireless WAN），如蜂窝通信
  无线个域网（WPAN，Wireless PAN），如蓝牙
按照工作机制
  传统无线网络
  移动自组织网络

## Slide 5
7.1概述
  7.1.1 概述
  7.1.2 移动自组织网
7.2 隐蔽站和暴露站问题
7.3 无线局域网
7.4 无线广域网
7.5 无线个域网

## Slide 6: 1. 概念
又称为自组织网、Ad Hoc网络、移动Ad Hoc网络（Mobile Ad Hoc Network，MANET）
网络由一系列处于平等地位的移动结点组成
结点之间通过无线方式通信
是一种可以自动组成临时网络的自治系统
传统意义上的自组织网没有接入点（基站）
没有固定的路由器或其它辅助设备
  结点自行组织成网络后，既要进行一定的数据处理，又要充当路由器，转发其它结点的数据

## Slide 7
结点间可以以单跳方式或多跳方式相互通信
A
B
C
D
E
F

## Slide 8: 2. 在局域网中引入路由的思想
因为需要实现多跳通信，所以需要借助路由算法来计算路径
这种路由和互联网上的路由完全不同
最重要的是结点是可以移动的
  必然导致网络拓扑结构经常变化，路由信息不太稳定
  所以自组网会经常不断动态重组

## Slide 9: 自组网中的结点应做到
自发现：结点能适应网络的动态变化、快速检测到其它结点的存在与否
自动配置：结点通过相关的分布式算法来协调彼此的行为、确定各自的角色、作用等，并自动设置一些参数，无需人工干预。
自组织：可在任何时刻、地点快速形成一个有效的网络系统
自愈：由于结点间路径的冗余性、路由的动态性，使得一条路径上的结点坏掉后可以安排其它路径继续传输，具有较强的抗毁性和健壮性

## Slide 10: 3. 移动自组织网的演化
根据应用场合的不同，自组织网不断演化
衍生了几个特殊类型的自组织网
它们与最初的自组织网有一定的区别，但是都拥有本质的特点——自组织性

## Slide 11: 1）无线传感器网络
无线传感器网络（Wireless Sensors Network，WSN）
检测区域
互联网
接入网

## Slide 12
由部署在监测区域内具有感知能力、计算能力与无线通信能力的传感器结点组成
通过自组织的方式构成网络
通过结点间相互协作来感知对象、采集信息
对信息进行一定的处理
最后把信息通过无线通信传递到互联网

## Slide 13
与传统自组织网的不同：
  WSN结点是简单、低廉的处理单元，能量以小型电池为主，对能量消耗须严格控制
  结点一旦布置完毕移动较少
  为了将感知的数据传入互联网，一般会有一个汇聚结点（Sink，或称为接入结点、基站）进行接入

## Slide 14: 2）无线Mesh网络
无线Mesh网络（Wireless Mesh Network，WMN）
主要是为了延伸用户的接入距离
接入网/互联网

## Slide 15
只有少量的结点（网关）直接连到互联网
其它结点只是负责将数据中转给网关
结点一旦布置完毕基本不动
一般有持续的电源进行供电，能量不是考虑重点

## Slide 16
WMN可以由多个结点来多跳、接力地完成用户数据的接入
这一点明显不同于Wi-Fi和传统的蜂窝网
现在的4G也采纳了WMN的技术以增加基站布置的灵活性

## Slide 17: 3）机会网络（Opportunistic Network）
一些实际应用环境中，因为结点移动、网络稀疏、信号衰减/被阻隔等原因，导致一段时间内结点之间无法通信
  如嫦娥卫星绕到月球背面时就无法与地球通信
  而传统自组网一般要求路径一直存在
机会网络利用结点（如野生动物携带的设备）移动形成的通信机会（即结点相遇，这种相遇是随机的，是可遇不可求的）将信息在结点间逐跳传输，最终发给目的结点。

## Slide 18: 4）和互联网的关系
除了无线Mesh网络，其它自组织网络的出发点并非是帮助互联网做什么事情
如果希望发送数据到互联网，不得不借助网关进行报文格式的转换。

## Slide 19
7.1概述
7.2 隐蔽站和暴露站问题
7.3 无线局域网
7.4 无线广域网
7.5 无线个域网

## Slide 20: 1. 无线通信面临的问题
很多无线通信网络都采用了竞争信道的模式
竞争就需要处理以下几个问题
  如何让所有用户合理地共享通讯资源，避免有多个用户同时发送信号给某一个设备
  如何提高通信的效率
  如何实现公平，避免某些用户始终不能发送数据
  等

## Slide 21: 主体是CSMA
不少协议都采用了载波侦听多路访问的方式
能不能采用传统以太网CSMA/CD（CD=冲突检测）呢？
No！
空气中的衰减比有线介质中的要快，设定阈值来比较（冲突）信号强度大于阈值的方法不好
  是正常的信号还是冲突信号不好说
  在硬件上实现冲突检测机制花费较大

## Slide 22
另外因为通信距离有限，同一个网络中的某些结点无法相互通信（以太网中都可互通），这会造成一些问题
A
B

## Slide 23
最常见的就是隐蔽站和暴露站问题
隐蔽站在于，即便有冲突检测机制，有的冲突还是检测不到
暴露站问题是通信的效率被降低了。

## Slide 24: 2. 隐蔽站和暴露站问题 隐蔽站问题
A
B

## Slide 25: 暴露站问题
?
好像、似乎、大概，也许、可能不碍事儿吧
A
B
C

## Slide 26: 3. 采用预约模式来缓解隐蔽站和暴露站问题
不少无线协议采用了通过RTS（Request To Send）/CTS（Clear To Send）进行预约的模式来缓解
在发送数据之前用RTS帧预约信道
接收者发送CTS帧进行确认
预约成功后，发送方才开始发送数据

## Slide 27
RTS
CTS
忙
忙
数据
D
A
C
B

## Slide 28: 缓解隐蔽站问题
RTS
CTS
CTS
数据
收到CTS，绅士点，看别人唧唧歪歪
A
B
C

## Slide 29: 缓解暴露站问题
CTS
数据
RTS
RTS
啊哈，没有收到CTS，放心大胆地唧唧歪歪
A
B
C

## Slide 30: 注意
预约帧也是有可能发生冲突的
但是因为它们都很简短，所以冲突的概率很小

## Slide 31
7.1概述
7.2 隐蔽站和暴露站问题
7.3 无线局域网
  7.3.1 IEEE802.11概述
  7.3.2 IEEE802.11 CSMA/CA的工作
  7.3.3 相关发展
7.4 无线广域网
7.5 无线个域网

## Slide 32
无线局域网（WLAN）的典型代表是基于IEEE802.11标准的无线局域网
也常被称为Wi-Fi
实际上两者并不等同

## Slide 33
7.1概述
7.2 隐蔽站和暴露站问题
7.3 无线局域网
  7.3.1 IEEE802.11概述
  7.3.2 IEEE802.11 CSMA/CA的工作
  7.3.3 相关发展
7.4 无线广域网
7.5 无线个域网

## Slide 34: 一、概念
使用无需授权的2.4GHz或5GHz频段
可使智能终端设备实现随时、随地、随意的宽带网络接入
为用户接入互联网提供了极大的便利。
现在许多地方，如办公室、机场、快餐店等都向公众提供有偿/无偿接入Wi-Fi的服务，这样的地点叫做热点
由许多热点和AP连接起来的区域叫做热区（Hot Zone）

## Slide 35: 二、系统组成

## Slide 36: 1．基本服务集

## Slide 37
包括一个基站和若干个移动结点
形成星型拓扑
基站叫做接入点（Access Point，AP）
  作用与网桥相似
当网络管理员安装AP时，必须为该AP分配一个不超过32字节的服务集标识符（Service Set Identifier，SSID）

## Slide 38: 2. 扩展的服务集

## Slide 39
扩展的服务集（Extended Service Set，ESS）
分配系统可以采用以太网、点对点链路
其作用是使得扩展的服务集对上层的表现就像一个基本服务集一样
ESS还可以通过门桥（Portal）为无线用户提供到非802.11无线局域网的接入
门桥的作用就相当于一个网桥

## Slide 40: 3. 关联
Hello，nice to meet you！Give me your 微信号？
我的地址是xxx，我的账号是yyy，
我的密码是zzz

## Slide 41
弃用原来的BSS信道
选择一个接入点
建立关联的方法包括：
  被动扫描，移动结点等待接收AP周期性发出的信标帧（Beacon Frame）。
  主动扫描，移动结点主动发出探测请求帧，然后等待从AP发回的探测响应帧。
需要有一定的安全措施（典型表现为需用户输入口令）
  早期的有线等效保密（WEP）
  现在更加完善的Wi-Fi保护接入（WPA）

## Slide 42
拜拜了您嘞
Hello, AP2

## Slide 43: 4. 通信
结点的通信都要借助接入点进行转接
结点在移动过程中仍可保持与另一个结点的不间断通信
结点从源BSS晃荡到另一个BSS的过程中，除了切换过程中可能会出现短时间的中断，可保持与另一个结点的不间断通信

## Slide 44: 三、IEEE 802.11协议栈 1.协议栈
定义了物理层和MAC层协议
在物理层定义了14个信道
  其中有些信道的频带存在着重叠
当两个BSS存在覆盖区域重叠时，应将两个接入点所使用的信道重新配置
  相隔5个以上的信道，尽量避免产生冲突
  {1、6、11}、{2、7、12}、{3、8、13}
Notes: 802.11bgn模式支持14信道，第14信道一般不使用

## Slide 45: 几种常用的802.11无线局域网物理层
标准 | 频段 | 最高数据率 | 优缺点
802.11b | 2.4GHz | 11Mbps | 数据率较低，信号传输距离远，且不易受阻碍
802.11a | 5GHz | 54Mbps | 数据率较高，支持更多用户同时上网，信号传播距离较近，易受阻碍
802.11g | 2.4GHz | 54Mbps | 数据率较高，支持更多用户同时上网，信号传输距离远，且不易受阻碍
802.11n | 2.4/5GHz | 600Mbps | 速率进一步提升，兼容性得到极大改善
802.11ac | 5GHz | 7Gbps | 支持用户的并行通信，提高了吞吐量，提供了更好的安全性
802.11ax | 2.4/5GHz | 9.6Gbps | 强调在密集环境下提高网络的吞吐量

## Slide 46: IEEE802.11的MAC
分布式协调功能（Distributed Coordination Function，DCF）
  是IEEE802.11中数据传输的基本方式
  结点竞争信道发送数据
  核心是CSMA/CA技术
点协调功能（Point Coordination Function，PCF）
  由接入点AP控制的轮询方式
  非竞争的集中式控制工作方式
  不会产生冲突，传输时间可控
  主要用于传输时间敏感性业务，如网络电话。
  可选

## Slide 47: 2.DCF工作模式 1）基本传输模式
发送结点竞争到信道后，发送数据帧
周边多个结点收到，只有目的结点进行接收
目的结点检验并确认数据帧正确后
  向发送结点发送一个应答帧（ACK）
发送结点没有收到ACK帧，则认为发送失败
  重新竞争信道并重传该帧
  经过若干次失败后，将放弃发送

## Slide 48
ACK
忙
忙
数据

## Slide 49: 2）基于RTS/CTS的传输模式
为了减少隐蔽站和暴露站问题，IEEE802.11协议也引入了RTS/CTS机制

## Slide 50
ACK
忙
忙
数据
CTS
RTS

## Slide 51: 3）保证会话的完整性
整个会话过程中，所有帧之间的时间间隔都被设定为最小
使得其它结点无法抢占信道
保证次会话的完整性
相当于聊天过程中，对话双方像炒豆子一样说话，让别人无法插嘴

## Slide 52
7.1概述
7.2 隐蔽站和暴露站问题
7.3 无线局域网
  7.3.1 IEEE802.11概述
  7.3.2 IEEE802.11 CSMA/CA的工作
  7.3.3 相关发展
7.4 无线广域网
7.5 无线个域网

## Slide 53: 1. 虚拟载波监听
CSMA方式下，发送自己的数据帧之前，需要侦听信道是否空闲
IEEE802.11标准使用两种方式
  物理载波侦听
  虚拟载波侦听
顾名思义
不言而喻
废话不说了

## Slide 54: 虚拟载波侦听
源结点估计自己需要占用信道的时间
  目的结点发回确认帧所需的时间
放置在帧首部的“持续时间”中
周围听到此帧的结点知道，信道还会被占用多长时间
  在这段时间内，其它结点停止发送数据
忙
ACK
数据
CTS
RTS

## Slide 55
虚拟载波侦听规定
  结点维护一个网络分配向量（Network Allocation Vector，NAV）
  表示信道被占时间
  可理解为一个计数器，当NAV的值减到0时，虚拟载波侦听指示信道空闲了

## Slide 56: 2. 帧间间隔（IFS）
IEEE802.11规定
  当一个结点判断信道是空闲时，也不能立即发送数据
  要等待一个特定的帧间间隔时间（Inter Frame Space，IFS）后才能进行发送
不同类型的帧有不同长度的IFS
  从而区分各类帧对介质访问的优先权
  优先级高的帧等待的时间短

## Slide 57: 三种IFS
短帧间间隔（Short IFS，SIFS）
  时间最短，用来分隔属于一次会话的各帧
  也就是前面说话像炒豆子的类比
PCF帧间间隔（PCF IFS，PIFS）
  比SIFS长
  只用于PCF模式开始时优先抢占信道。、
  不介绍了
DCF帧间间隔（DCF IFS，DIFS）
  时间最长
  是普通帧的等待时间
  介绍的重点

## Slide 58: 等待的结果
等待的过程中，若低优先级的帧还未来得及发送，其他高优先级的帧已经开始发送了
低优先级的帧就只能再推迟发送了

## Slide 59: 3. 争用窗口
第一个，给个甜头
  是结点发送的第一个数据帧
  结点检测到信道空闲（包括物理的和虚拟的）
  在等待DIFS后，就可以立即发送数据帧
其它的，大家都要严格遵守纪律
  结点（可能多个结点同时希望发送帧）在等待DIFS之后也不能立即发送数据
  进入争用窗口进行竞争
  以期减少冲突的可能性
  CSMA/CA中CA的含义
这个很重要，精髓

## Slide 60: 所谓的竞争
所有结点各自选择一个随机的退避时间（退避计数器）
按照时间进行扣除
直到退避时间为0，发送自己的数据帧
大家选择的时间很可能不一样，所以发送的时间也就错开了
退一步海阔天空

## Slide 61: 为了公平
如结点在退避的过程中，信道再次被占用
结点需要冻结自己当前的退避时间
当信道转为空闲后，再次经过DIFS后
结点从刚才剩余的退避时间开始退避。

## Slide 62
退避
冻结剩余的退避时间
帧及ACK
DIFS
退避
退避
A
B
C
D
E
t
t
t
t
t

## Slide 63
退避
冻结剩余的退避时间
帧及ACK
DIFS
退避
退避
A
B
C
D
E
t
t
t
t
t
冻结
冻结
帧及ACK

## Slide 64
冻结剩余的退避时间
帧及ACK
帧及ACK
DIFS
DIFS
退避
A
B
C
D
E
t
t
t
冻结
冻结
t
t

## Slide 65
冻结剩余的退避时间
帧及ACK
帧及ACK
帧及ACK
DIFS
DIFS
A
B
C
D
E
t
t
t
t
t
冻结
冻结

## Slide 66
冻结剩余的退避时间
帧及ACK
帧及ACK
帧及ACK
DIFS
DIFS
DIFS
A
B
C
D
E
t
t
t
t
t
冻结
冻结

## Slide 67
冻结剩余的退避时间
帧及ACK
帧及ACK
帧及ACK
帧及ACK
DIFS
DIFS
DIFS
A
B
C
D
E
t
t
t
t
t
冻结

## Slide 68
冻结剩余的退避时间
帧及ACK
帧及ACK
帧及ACK
帧及ACK
DIFS
DIFS
DIFS
DIFS
A
B
C
D
E
t
t
t
t
t
冻结

## Slide 69
冻结剩余的退避时间
帧及ACK
帧及ACK
帧及ACK
帧及ACK
帧及ACK
DIFS
DIFS
DIFS
DIFS
A
B
C
D
E
t
t
t
t
t

## Slide 70: 采用冻结机制
被推迟的结点在下一轮竞争中无需再次产生一个新的随机退避时间
这样，等待时间长的结点最终可以优先访问信道
从而维护了一定的公平性
B在第4轮得以发送数据。
  看上去不太公平
但如果不用冻结机制，D有可能每次都计算得到一个较大的退避时间（比较霉），一直得不到发送。

## Slide 71: 箭在弦上
结点在等待退避时间后，立即占用信道发送数据帧
  并等待ACK帧的答复
此时可能有如下结果：
  如果不存在冲突，则本次发送成功。
  和其它结点产生了冲突（两个结点选择的退避时间相同），结点进行后面介绍的冲突处理。

## Slide 72: 4. 冲突处理
即便经过了精心的设计，但冲突仍有可能发生
结点采用二进制指数退避算法来计算一个新的退避时间 t
等待 t 时间后继续尝试发送

## Slide 73: 二进制指数退避算法
设当前是第i次退避
算法从{0，1，…，22+i–1}中随机地选择一个数字n
以n个单位时间为自己新的退避时间
例
  是第1次退避，算法是在｛0，1，2，3，4，5，6，7｝中随机选择一个数字n
  第2次退避是在｛0，1，2，...，15｝中随机选择一个数字n
  以此类推

## Slide 74: 5．会话过程示例 基本传输模式

## Slide 75: 具有RTS/CTS机制的传输模式

## Slide 76
7.1概述
7.2 隐蔽站和暴露站问题
7.3 无线局域网
  7.3.1 IEEE802.11概述
  7.3.2 IEEE802.11 CSMA/CA的工作
  7.3.3 相关发展
7.4 无线广域网
7.5 无线个域网

## Slide 77: 1. MU-MIMO技术
多用户-多入多出（Multi-User Multiple-Input Multiple-Output，MU-MIMO）
能与多个结点同时通信

## Slide 78: 传统AP信号的覆盖范围

## Slide 79: MU-MIMO技术的AP
利用波束成型和多用户分集技术
将信号在时域、频域、空域三个维度上分成多条射线
它们同时与不同的结点进行通信

## Slide 80: 2. 更大的信号承载密度
物理层还通过加大信号承载密度来实现高数据率
802.11n采用了64QAM调制技术
一个码元可携带( )个比特?
Notes: 6

## Slide 81
而802.11ac则采用了256QAM
一个码元可携带( )个比特?
Notes: 8

## Slide 82
假设波特率相同，802.11ac的数据率是802.11n的1.3倍
如果说802.11n时代，马路上的交通工具是小轿车
而在802.11ac时代改成了商务车，运输能力大很多

## Slide 83
7.1概述
7.2 隐蔽站和暴露站问题
7.3 无线局域网
7.4 无线广域网
7.5 无线个域网

## Slide 84: 1. 概述
代表就是蜂窝通信（Cellular Communication）
在国内由电信、移动、联通等网络运营商经营，提供广泛范围内的无线通信服务
蜂窝的基站布置方式可在相同投入的情况下得到最大的覆盖面积

## Slide 85: 蜂窝通信目前发展了5代
第1代模拟蜂窝系统，如美国的AMPS系统和欧洲的TACS系统等。
第2代数字蜂窝系统(2G)，欧洲GSM和美国CDMA等
  第2.5代过渡系统（2.5G）如GPRS等。
第3代(3G)多媒体数据通信，如WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等
第4代(4G)宽带多媒体数据通信，如LTE
第5代(5G)强调万物互连，正在积极推广
第6代也正在积极研究当中

## Slide 86: 4G仍是主流
其标准主是指LTE（Long Term Evolution，长期演进）
下行100Mbps，上行50Mbps的峰值速率
建立在全IP的基础架构上
虽然不是最终的4G（LTE-Advanced）
但是已经基本能够满足大多数用户对无线服务的要求了
经过了3G的卧薪尝胆，我国在4G上异军突起，5G上更加不可撼动
  尽管有美国的打压和制裁

## Slide 87: 2. 双工方式
LTE定义了FDD（频分双工）和TDD（时分双工）两种模式
FDD不必多说
  上下行各用一个频带
  随着频谱资源越来越紧张，FDD的弊端也越来越明显

## Slide 88: 时分双工TDD
TDD是通信系统中常见的一种双工方式
将信道的时间轴分为时隙
发射和接收信号是在信道的不同时隙中进行的
举例
  把时间轴分为TA、TB、TA、TB、...这样的时隙顺序
  A和B在相同的信道上进行数据的交换
  A在TA时隙内将数据发给B
  B在TB时隙内将数据发给A

## Slide 89
更准确的说，TDD属于同步半双工，通信双方轮流占用信道来发送数据
但因为时隙规定得很短，且能够在单位时间内满足双方通信的需求
所以从宏观上根本感觉不出半双工的情况

## Slide 90: 中国的执拗
3G~5G通信中的一个物理层方案就是采用了TDD的方案
这个方案是中国坚持发展的
这种方案不仅具有优势
  上下行通信的带宽可以不对称
  可根据需求调整，效率更高
而且具有战略上的思考，促进了我国通信技术的快速发展

## Slide 91: 3. LTE系统架构
可简单地划分为
  核心网（Evolved Packet Core，EPC）
  基站（e-NodeB，简称eNB）
  用户设备（User Equipment，UE）三部分
WMN

## Slide 92: 核心网
是一个基于全IP的网络，
具有开放的结构
允许各种空中接口接入核心网
实现不同网络的互联
WMN
演进的基站（e-NodeB）接近用户侧
  为用户的接入提供无线资源，收发用户报文
服务网关（S-GW）负责连接e-NodeB
  实现数据加密、路由和数据转发等功能

## Slide 93
公共数据网网关（P-GW）实现与互联网等数据网络之间的数据转发，提供控制、计费、地址分配等功能
WMN
服务GPRS支持结点（SGSN）相当于网关
  实现2G/3G用户的接入
移动管理实体（MME）管理和控制用户的接入
  包括用户鉴权控制、安全加密、2G/3G与LTE间相关参数的转换等。正常的IP分组是不需要经过MME的

## Slide 94
归属用户服务器（HSS）主要用于存储并管理用户签约数据
  包括用户设备的位置信息、鉴权信息、路由信息等
WMN

## Slide 95
7.1概述
7.2 隐蔽站和暴露站问题
7.3 无线局域网
7.4 无线广域网
7.5 无线个域网
  7.5.1 蓝牙
  7.5.2 ZigBee

## Slide 96: 一、概述
蓝牙（Bluetooth）是无线个域网的主流技术之一
利用短距离、低成本的无线连接替代电缆，为各种外围设备提供统一的无线通信手段
国际标准是IEEE802.15.1和IEEE802.15.2
工作在无需授权的2.4GHz频段
可以在10-100米的短距离内无线传输数据

## Slide 97
采用无基站的组网方式
一个蓝牙设备可同时与多个蓝牙设备相连，具有灵活的组网方式
根据协议，当蓝牙用户走进一个新的地点时，蓝牙设备就能自动查找周围的其它蓝牙设备，方便地实现设备间的通信，以及主动获取附近提供的服务。

## Slide 98
蓝牙可支持电路交换和分组交换，同时进行语音和数据通信
还提供了一定的安全机制

## Slide 99: 二、微微网和散射网 1. 微微网
未通信之前设备的地位是平等的
在通信的过程中，设备则划分为主设备（Master）和从设备（Slave）两个角色
用无线方式将若干相互靠近的蓝牙设备连成网络
  称为微微网（Pico Net，或皮可网）
微微网中，一个主设备最多可以同时与7个活跃的从设备进行通信
微微网的信道特性由主设备所决定，主设备的时钟做为微微网的主时钟

## Slide 100: 2. 微微网的工作方式
一旦组成了微微网，微微网内的从设备之间的通信必须经过主设备进行中转
  即使从设备之间相距很近，相互处在对方的通信范围之内
在主设备的控制下，主、从设备之间以轮询的调度方式，轮流使用信道进行数据的传输
  就如同教师轮流点名学生回答问题一样。

## Slide 101: 工作过程
主设备首先启动发送过程，传送数据给从设备，或询问从设备是否有数据需要传送。
从设备回应是否收到主设备发送的数据，或发送数据给主设备。
没有被轮询到的从设备不被允许传送数据，直到被轮询到为止

## Slide 102: 3. 散射网
可以通过共享设备把多个独立的、非同步的微微网连接起来，形成一个范围更大的散射网（Scatter Net，或称扩散网）
共享设备被称为桥结点

## Slide 103
散射网不需要额外的网络设备
多个蓝牙设备在某个区域内一起自主协调工作，相互间通信
形成一个独立的移动自组织网络

## Slide 104
7.1概述
7.2 隐蔽站和暴露站问题
7.3 无线局域网
7.4 无线广域网
7.5 无线个域网
  7.5.1 蓝牙
  7.5.2 ZigBee

## Slide 105: 一、概述
ZigBee技术是一种新兴的短距离、低成本的无线通信技术
被认为是针对无线传感器网络（WSN）而定义的技术标准
主要应用领域包括工业控制、汽车自动化、农业自动化和医用设备的警报和安全、监测和控制等

## Slide 106: ZigBee标准
ZigBee标准是在IEEE802.15.4 基础上发展而来的
IEEE802.15.4定义了物理层和MAC层
ZigBee联盟定义了网络层和应用层

## Slide 107: IEEE802.15.4特点如下
低速率：提供了250kbps、40kbps和20kbps三种原始数据率，除去信道竞争、应答和重传等消耗，真正可用数据率更低。
低功耗：发射功率仅为1mW，发射范围10米左右，不需通信时结点可进入休眠状态，非常省电
低成本：协议套件紧凑简单，对通信控制器要求低，标准免专利费。
响应快：从睡眠到工作15ms，结点入网30ms，传统蓝牙和Wi-Fi需秒级。
网络容量高：一个网络可容纳254个从设备和1个主设备，一个区域内可同时存在100个网络

## Slide 108: 二、设备类型
为了降低用户系统的建设成本，IEEE802.15.4定义了两类设备：
  全功能设备（Full Function Device，FFD）
  精简功能设备（Reduced Function Device，RFD）
ZigBee将这两种设备配置为以下三种角色：
  协调器（Coordinator），初始化、设置网络信息，组织网络。
  路由器（Router），传递和中继信息的设备，提供信息的双向传输
  终端设备（End Device），具有监控功能的结点

## Slide 109: 省钱
一个ZigBee网络由一个协调器结点、若干个路由器和大量终端组成
协调器和路由器只能由全功能设备充当
精简功能设备只能充当终端设备
这样，即可以进行大规模的部署，监控大面积的区域，又可以有效降低成本

## Slide 110: 三、拓扑结构
三种拓扑结构

## Slide 111
星型网络为单跳网络，不需要复杂的路由算法
网状或树型网络又称为多跳网络，需要多个FFD作为路由器

## Slide 112: 四、传输方式
父结点传输给子结点
  当子结点休眠时，如有数据帧需发送给子结点，其父结点暂存这些帧
  子结点开始工作后主动向父结点发起请求索取数据帧。
子结点传输给父结点
  子结点采用CSMA/CA方式进行信道的竞争，发送数据帧给父结点。
在对等结点之间传输数据，相邻结点没有父子关系。
在星型和树型拓扑中，只使用前两种传输方式
在网状拓扑中，三种传输方式都可能用到。