## Slide 1: 地址相关问题

## Slide 2
IP是互联网的核心，把不同的物理网络互连起来
但一个是虚拟的逻辑网络，一类是实实在在的物理网络
  两者不是天生就配对的，不可能什么事情都能够水到渠成
下层为上层服务，实际上就是为上层提供相关接口，让上层调用
看上去似乎只要各个物理网络实现了一些特定的接口，IP按照规定的顺序调用这些接口就可以设置网络参数、发送、接收分组了
实际上没有那么简单

## Slide 3: 两个问题
IP有IP地址，各个物理网络有自己的硬件地址
  两者是否重复？
  通信中分组经过不同的物理网络，其地址肯定不同（就像不能到北京后却去找一个南京的区和街道），如何处理
  我只知道对方的IP地址，不知道对方的硬件地址，怎么办？
IP有IP分组的格式和数据大小的约定，不同物理网络有自己的格式和数据大小的约定
  不一致是肯定的，如何避免不一致产生的无法使用的问题？

## Slide 4
13.1 硬件地址与IP地址
  13.1.1 地址在传输过程中的转换
  13.1.2 数据在路由器上的转换
  13.1.3 IP地址和硬件地址在计算机中的位置
13.2 IP地址和硬件地址的映射ARP
13.3 借助多播MAC地址完成IP多播交付

## Slide 5
数据链路层在收到IP层的分组时，不改变分组内容（包括源、目的IP地址），而是加上自己的帧首部（包括源、目的硬件地址）

## Slide 6: 战略Vs战术
IP地址具有全局性
  从源结点指向目的结点
  像是战略上的目标
硬件地址是局部的
  只在某一个物理网络上有用
  相当于战术目标
战略目标是不能改变的，但是战术目标却是根据所处环境（物理网络）而不断变化的

## Slide 7
MACb1
MACa
MACc1
MACb2
MACd
MACc2

## Slide 8
13.1 硬件地址与IP地址
  13.1.1 地址在传输过程中的转换
  13.1.2 数据在路由器上的转换
  13.1.3 IP地址和硬件地址在计算机中的位置
13.2 IP地址和硬件地址的映射ARP
13.3 借助多播MAC地址完成IP多播交付

## Slide 9: 路由器的模型
路由器往往可以连接多个网络
路由器需要具备以下条件
  熟悉不同物理网络的协议，可以从物理网络接收并解析帧、将分组封装成物理网络所能理解的帧。
  知道下一步该传给谁，它的MAC地址是什么

## Slide 10: 路由器b为例
收到帧FA
  拆分为帧首、帧数据等部分，验证帧是否存在错误
  相当于豪横公司的中转服务人员从方言A理解旅客的行程等信息
  抛弃了FA的帧首（包括MACa和MACb1）
  获得IP分组p。

## Slide 11: 路由器b为例
所有结点都必须支持IP协议
  中转服务人员都熟悉普通话
  b必然清楚p的首部内容，获得其目的IP地址
  查询路由表可知下一步需要发送给谁。这里是转发给路由器c的左边接口（IPc1、MACc1）

## Slide 12: 路由器b为例
b把p转移到连接下一个网络的接口（IPb2、MAC b2）处
  这个过程涉及到重要的概念：交换。
b把p作为帧数据重新封装
  加上广域网B的帧首（包括广域网的目的和源硬件地址），形成FB
  这个过程相当于中转服务人员用方言B对旅客行程的再次陈述
  发给广域网B

## Slide 13
13.1 硬件地址与IP地址
  13.1.1 地址在传输过程中的转换
  13.1.2 数据在路由器上的转换
  13.1.3 IP地址和硬件地址在计算机中的位置
13.2 IP地址和硬件地址的映射ARP
13.3 借助多播MAC地址完成IP多播交付

## Slide 15
IP地址是属于软件层面的
  开机后由操作系统装载在内存中
  供软件和IP协议使用
  当形成分组后，以该IP地址作为源IP地址
硬件地址是被写在网络适配器ROM中的
  当网络适配器将分组封装成数据帧时，利用此MAC地址作为源MAC地址

## Slide 16
13.1 硬件地址与IP地址
  13.1.1 地址在传输过程中的转换
  13.1.2 数据在路由器上的转换
  13.1.3 IP地址和硬件地址在计算机中的位置
13.2 IP地址和硬件地址的映射ARP
13.3 借助多播MAC地址完成IP多播交付

## Slide 17: 1 为什么需要地址解析协议ARP
用户的数据在进行传输时，涉及到了IP地址和MAC地址。IP地址是容易得到的
  a是知道b左边接口的IP地址的（操作系统的网络设置）
  b是知道c左边接口的IP地址的（路由表下一跳）。
  c和主机d处于同一个网络，根据目的IP地址知道d的IP地址

## Slide 18: 但是
IP地址在具体的物理网络中是不被认可的
每一个物理网络都是按照自己的地址（硬件地址）来进行处理的
可以把IP地址比喻成省、市、区，是一种大家都认可的逻辑地址
  人类可以理解的抽象的地址
那么MAC地址就可以被比喻成东经ee゜北纬nn゜的地理地址
  导航仪可以理解的实实在在的地址

## Slide 19
如果传输过程中,a不知道b左边接口的MAC地址，b不知道c左边接口的MAC地址，c不知道主机d的MAC地址，怎么办呢？
那就建立一个映射关系（如同字典），在需要使用时进行查询就可以了。
问题又来了，如何在已经知道了一个设备IP地址的情况下，找出其相应的MAC地址呢？
互联网是使用APR协议来完成的

## Slide 20: 2 ARP协议工作过程
ARP是IP层中一个非常重要的辅助协议
每一个主机都设有一个ARP高速缓存
  相当于一个转换表/映射表
  每个表项都保存了各设备IP地址到物理MAC地址的映射
  其主要内容是<IP地址，MAC地址，映射有效时间>

## Slide 21: ARP的工作过程
当主机A欲向本网的主机B发送数据时，在ARP高速缓存中查看是否有B的映射信息
如果存在B的映射信息，将此MAC地址写入数据帧，通过物理网络发往此MAC地址。结束。

## Slide 22
如不存在B的映射信息，则ARP在本网上广播一个ARP请求分组
  包括本机IP地址、MAC地址，B的IP地址，以及值为FF-FF-FF-FF-FF-FF的目的MAC地址。
本网所有主机都可收到请求，但只有B会发起ARP响应
  包含发送方（B）的IP地址、MAC地址和接收方（A）的IP地址、MAC地址。
A收到ARP响应分组后，将得到的B的IP地址和MAC地址写入ARP高速缓存中
后续发送数据帧可以采用此信息。

## Slide 23: ARP请求
本机IP是202.0.0.2，MAC地址是22-10-C0-12-AD-19，想知道202.0.0.4的MAC地址

## Slide 25: ARP响应
本机IP是202.0.0.4，MAC地址是11-12-C1-13-AD-18，

## Slide 27: ARP特点
ARP高速缓存的存在可有效减少ARP广播的数量，大大减少网络的负担，提高数据传送的效率
为了减少网络上的通信量，当主机B收到A的ARP请求分组时，将主机A的<IP地址，MAC地址>映射信息也写入自己的ARP高速缓存中
从IP地址到MAC地址的解析是自动进行的，主机的用户对这种地址解析的过程是不需要知道的
  就像旅客在乘车（特别是卧铺）时，自然有豪横公司的乘务人员帮助旅客找到下车的地点

## Slide 28: 3 ARP协议的典型工作情况
ARP只能被用于解决同一个物理网络上的设备的地址映射问题
  ARP的广播会被路由器所截断
  其他物理网络的硬件地址对于本网络来说，根本就无意义
如果目的主机和源主机不在同一个物理网络上的话，怎么办呢?

## Slide 29
ARP请求
ARP响应
数据帧
ARP请求
ARP响应
数据帧
ARP请求
ARP响应
数据帧

## Slide 30: 总结
发方是A，要把IP分组发到本网上的B，使用ARP找到B的MAC地址，使用此MAC地址封装分组后发给B
发方是A，要把IP分组发到另一网上的F，使用ARP找到本网络上的路由器R1的MAC地址，使用此MAC地址封装分组发给R1
发方是路由器R1，要把分组发到另一个网上的F，使用ARP找到更靠近F的R2的MAC地址，使用此MAC地址封装分组后发给R2
发方是R2，要把分组发到本网上的F，使用ARP找到F的MAC地址，使用此MAC地址封装分组后发给F

## Slide 31
13.1 硬件地址与IP地址
  13.1.1 地址在传输过程中的转换
  13.1.2 数据在路由器上的转换
  13.1.3 IP地址和硬件地址在计算机中的位置
13.2 IP地址和硬件地址的映射ARP
13.3 借助多播MAC地址完成IP多播交付

## Slide 32: 1. 由多播IP地址转换到多播MAC地址
IP多播要依靠局域网的硬件多播实现最后一步的交付
IEEE为局域网规定了48比特的全球MAC地址，也支持多播
MAC地址第1字节的最低位（I/G位）为1时，为多播地址，只能作为目的地址
其中01-00-5E-00-00-00到01-00-5E-7F-FF-FF范围内的地址被用来支持IP多播

## Slide 33: 仔细观察
多播MAC地址前25比特固定，后23比特可用于标识多播组
D类IP地址前4比特为1110，后28比特可用于标识多播组
23 ≠ 28！两者无法一一对应！只能多对一
多播IP地址225.129.66.35（E1 81 42 23）和225.1.66.35（E1 01 42 23），取后23比特，前面加上多播MAC地址的前25比特，转换成的多播MAC地址都是01-00-5E-01-42-23

## Slide 34: 后果看上去很严重
网络上有多个主机参与了不同的IP多播组
但是在网卡绑定的多播MAC地址相同！
虽然可能性比较小，但是网卡还是可能接受不属于自己的多播数据帧

## Slide 35: 2. 硬件多播
主机A如参与到某个IP多播组中，使用IGMP向连接本网络的路由器R进行通告
  包含多播IP地址IPm，如225.129.66.35
同时A将自己的网卡绑定映射后的多播MAC地址MACm
  如01-00-5E-01-42-23
R根据IPm得到MACm
R收到发给IPm的多播分组时，使用局域网帧结构封装该分组（目的地址为MACm），发送到局域网上
主机网卡根据MACm接收多播数据

## Slide 36: 网络层过滤
多播IP地址和多播MAC地址非一一对映关系
主机网卡可能收到不是发给自己的多播分组
网卡无法分辨是否是发给自己的
  心有余而力不足啊
将这些分组交给网络层，网络层则根据IPm进行过滤，仅留下自己关注的多播组的分组