## Slide 1: 底层通信相关知识

## Slide 2
物理网络是互联网的硬件基础设施
没有这些网络，互联网也就无网可连，
成为无根之花，无源之水
到现在，已经产生了很多物理网络了，绝大多数都已经消失了
常用到的
  有线局域网：以太网
  无线局域网：WiFi
  有线广域网：SDH
  无线广域网：蜂窝通信（不是本书重点）

## Slide 3
目前多数物理网络的工作主要集中在物理层和数据链路层两个层次
  可以减轻物理网络的复杂度
  由于IP协议的存在并被广泛接受，物理网络也无需对更上层次的工作进行渗透了

## Slide 4: Outline
4.1 物理层的主要工作
  4.1.1 传输介质
  4.1.2 通信模型
  4.1.3 一些概念：基带、宽带、码元、波特率
  4.1.4 编码
  4.1.5 调制
  4.1.6 奈氏准则
  4.1.7 香农定理
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测

## Slide 5: 物理层的主要工作
对底层物理传输介质的规定，它规定了四大特性。
  机械特性：规定了传输介质连接时所需接插件的规格尺寸形状、引脚数量和排列情况等。如USB对接头、线缆方面的规定。
  电气特性：规定了在传输介质上传输比特流时信号电平的大小、阻抗匹配、传输速率、距离限制等。
  功能特性，各个线路信号的确切含义，即每条线缆完成什么样的功能。
  规程特性，为了进行通信，需要执行什么样的流程，是一组操作的集合，用以建立、使用、维护和拆除物理链路上的连接。

## Slide 6: Outline
4.1 物理层的主要工作
  4.1.1 传输介质
  4.1.2 通信模型
  4.1.3 一些概念：基带、宽带、码元、波特率
  4.1.4 编码
  4.1.5 调制
  4.1.6 奈氏准则
  4.1.7 香农定理
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测

## Slide 7
传输介质也称为传输媒体、传输媒介等
是传输系统中发送器和接收器之间的物理通路
传输介质可分为两大类
  导引型传输介质和非导引型传输介质
导引型传输介质中，电磁波被导引沿着介质进行传播
  铜线或光纤
非导引型传输介质一般指自由空间
  水下等，利用电磁波、声波等作为传输介质

## Slide 8: 1. 双绞线
目前最常见的引导型传输介质
最初应用在电话系统中，后来扩展到计算机网络中
当前的双绞线可分为
  无屏蔽双绞线（Unshielded Twisted Pair，UTP），最常见
  屏蔽双绞线（Shielded Twisted Pair，STP）
  其区别在于双绞线与外界是否存在金属屏蔽层

## Slide 9: 为什么叫双绞线？千万别写成双铰线
双绞线由8根不同颜色的线分成4对分别绞合在一起（蓝+蓝白、橙+橙白、绿+绿白、棕+棕白）
成对扭绞的作用是尽可能地减少外界电磁干扰和内部电线之间电磁干扰的

## Slide 10: 类别
双绞线按电气特性分为
  三类线（CAT3）、四类线（CAT4）、五类线（CAT5）等
目前五类线已经很常见
已产生了六类线（CAT6）以上的规格。

## Slide 11
双绞线常被用于各型以太网中
  包括10BASE-T、100BASE-T及1000BASE-T等

## Slide 12: 使用方法
线序
直连法
  用得较多的一种连接方法
交叉连法
  多用于结点（主机/路由器）之间的直接连接

## Slide 13: 2. 同轴电缆（Coaxial Cable）
同心同德
分为两类。
  50Ω同轴电缆，主要传输数字信号，又分为粗缆（直径1.27cm）和细缆（直径0.26cm）。有良好的抗干扰特性，控制领域仍大量采用
  75Ω同轴电缆，主要传输模拟信号，传统的有线电视曾经大量采用

## Slide 14: 3. 光纤
光纤具有容量大、质量高、性能稳定、防电磁干扰、保密性强等优点
在骨干网中有着极为重要的地位，目前在接入网中也快速发展，称为光纤接入网
光纤可分为单模光纤和多模光纤

## Slide 15: 多模光纤
多模光纤是利用光的全反射原理工作的
多种模式的光同时在一根光纤中传输

## Slide 16: 单模光纤
直径很小，只有一个光的波长
光线沿着“管道”一直向前传播
能量保存得更好，频带更宽、容量更大，传播距离更远

## Slide 17: 光缆
为了提高光纤的经济性，一般将多根光纤汇集成光缆

## Slide 18: 4. 无线
无线通信的介质有电磁波和声波等，其中电磁波占有重要的角色

## Slide 19: 光波
光波以激光的形式进行通信，功耗比无线电波低
更安全，可利用带宽大
缺点明显
  只能直线传播且无障碍物
  双方需彼此对准等
红外线被认为是一种对人体有益的介质，更适合家居的使用
  比如各种遥控器

## Slide 20: 水下通信
水下通信中有效的介质是声波
声波通信速率低、延迟大（水下约1400 m/s），性能提升困难
为此水下激光通信和无线电波通信也在探索之中

## Slide 21
无线通信技术在实际通信过程中受外界影响较多
  通信双方之间有障碍物、天气恶劣、信号的强度不够、甚至大气中的电离层的稳定情况等
很多无线通信技术的信号暴露在空气中，安全性有一定的隐患

## Slide 22: 多径效应——成也萧何，败也萧何
基站向手机发送的信号可能被障碍物阻挡而无法直接到达手机
多径效应可以完成通信
多条路径的信号叠加后会产生较大的失真

## Slide 23: 5. 小结
设计一个通信技术时，第一件事情就是要对传输介质进行规定，如果把物理层类比于道路建设规划，则：
  马路宽度对应于介质能提供的信道带宽。
  车道方向的规划对应于是否全双工。
  交通建设部门按规定铺设马路、架设通信设施对应于供应商提供符合规定的通信设备

## Slide 24: Outline
4.1 物理层的主要工作
  4.1.1 传输介质
  4.1.2 通信模型
  4.1.3 一些概念：基带、宽带、码元、波特率
  4.1.4 编码
  4.1.5 调制
  4.1.6 奈氏准则
  4.1.7 香农定理
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测

## Slide 25: 传统通信领域的基本通信模型
只是相邻两个结点之间的通信
  经过多个结点/网络的传输过程需要把多个这样的传输过程连起来
数字终端设备（Data Terminal Equipment，DTE）
数据通信设备（Data Communication Equipment）
  或数据电路终端设备，Data Circuit-terminating Equipment，DCE）

## Slide 26: 1．信源
一般是计算机、手机、路由器等数据处理/转发设备
出于经济角度，介质上的数据都是串行传输的
信源的第一件事就是把并行的数据转换成串行的数据
  如同很多情况下，人类社会总需要排队
在接收方，接收的过程是串并转换

## Slide 27: 2．编码器
通信领域的编码是使用可以被通信设备理解和传输的电平信号来表示二进制的数值
编码的这个过程很不简单，需要考虑的事情很多：
  如何表示数据：使得用户的所有数据可以被计算机网络所接受。
  效率问题：用尽量简单的波形序列代表更多的数据比特。
  成功率问题：接收方能否保持持续的准确接收，其中一个重要的问题是双方的时间同步。
  正确率问题：接收方接收到的信息是正确的，不正确能否纠正。
  保密性问题：对信号进行特殊加密，使得信号在发送过程中，即便被截获，截获方也无法获得有用的信息。
  等

## Slide 28: 类比
同远方的朋友通过纸张进行交流，希望表达一棵树
  首先需要有表达出树的方法。可以造字，也可以画画（表达数据的问题）
  显然一个字比画一棵树更加高效（效率问题）
  我们需要把树字写得尽量紧凑，不要让对方理解为木对（成功率问题）
  我们需要防止写错别字，把树写成村（正确率问题）
  这个字要不要变形以防止别人偷看（保密性问题）
  等等

## Slide 29: 3. 调制器
调制是为了把编码后的信号转换为可以在信道中进行有效传输的信号
多数调制是把编码后的方波转换成高能量的高频模拟波
  方波无法在长距离通信过程中保持信号的原有特性
  低频率的模拟波设备尺寸较大、带宽较小、易受干扰等因素
对于短途质量好的信道，这个过程可省
  以太网就直接把编码后的方波直接放到铜线上
  对于大多数通信来说，这个过程不可避免。
笔记本电脑和手机，都具有无线局域网的网卡
  除了编码/解码功能外，还包括了调制/解调的功能。

## Slide 30: 4．信道
负责将信号传送到信宿的传输通路
提供信道的介质有很多，包括有线的双绞线、同轴电缆、光纤等，无线的激光、电磁波、声波等。
信道可以提供三种通信方式。
  单向通信（单工）：只能进行一个方向的通信，如收听的广播。
  双向交替通信（半双工）：通信的双方都可以发送信息，但不能同时发送，如对讲机。
  双向同时通信（全双工）：通信的双方可以同时发送和接收信息，如电话。

## Slide 31: 5．接收设备
接收信道传输的信号
从受到减损的信号中正确恢复出原始电信号
接收设备和发送设备是一对匹配的设备
  工作过程是发送过程的逆过程。

## Slide 32: 6．信宿
信宿即信息的目的地
将信号还原成数据，进行后期加工
  对于主机，主要是数据的处理
  对于路由器，主要是进行数据的存储转发

## Slide 33: 7. 噪声源
噪声是信号在信道上传输时所受到的外界干扰
为此传输介质和相关设备应该采用一定的措施来尽量避免这种干扰，例如
  双绞线通过绞合来减少干扰
  同轴电缆通过外层铜网来减少干扰
  光纤通过提高纯净度来减少干扰
  总线型拓扑在总线两端通过增加终端电阻用来防止电信号的反射
  等等。

## Slide 34: 8. 转换过程
基于此模型，传输过程可以描述为
  信源→并串转换→编码→调制→在信道中传输→解调→解码→串并转换→信宿
中间涉及到数次数据的变化过程
  并串/串并转换
  调制/解调
  编码/解码

## Slide 35: Outline
4.1 物理层的主要工作
  4.1.1 传输介质
  4.1.2 通信模型
  4.1.3 一些概念：基带、宽带、码元、波特率
  4.1.4 编码
  4.1.5 调制
  4.1.6 奈氏准则
  4.1.7 香农定理
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测

## Slide 36
基带信号是信源发出的、没有经过调制的原始信号
分为数字基带信号和模拟基带信号
  如曼彻斯特编码（以太网采用了该编码）就是数字基带信号
  平时说话的声波就是模拟基带信号
相应的，在信道中直接传输基带信号的通信技术称为基带传输
  以太网就是采用了基带传输方式。
基带信号往往不利于长途传输，为此需要经过调制，形成高频模拟信号后才方便进行长距离的传输，这种传输技术称为频带传输。

## Slide 37
在通信领域，可以让多路频带传输通过信道复用技术在同一个信道上同时进行，就是所谓的宽带传输。
平时的生活中，宽带还可以指数据传输率很高的意思
  这个高也是随着技术水平的发展而不断提高的，最初只有几兆就可以叫宽带了。

## Slide 38
码元是在使用时间域的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形（方波或模拟波）
主要是信息表示方面的内容
也就是由若干波的序列来表示一个基本的数据（可以是1位数据，也可以是多位数据）
这个序列不可再分了，否则就毫无意义了。
波特率是码元的传输速率，即单位时间内传输的码元个数。

## Slide 39: Outline
4.1 物理层的主要工作
  4.1.1 传输介质
  4.1.2 通信模型
  4.1.3 一些概念：基带、宽带、码元、波特率
  4.1.4 编码
  4.1.5 调制
  4.1.6 奈氏准则
  4.1.7 香农定理
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测

## Slide 40: 1. 不归零编码NRZ

## Slide 41: 2. RS232 编码
RS-232标准是常用的串行通信标准之一
采用了负逻辑的编码
  –3V~–15 V的方波码元代表1。
  +3V~+15 V的方波码元代表0。

## Slide 42: 3. 反向不归零编码NRZI
当前波形是和上一个码元相关的，规定：
  和上一个码元相比，波形进行了电平的翻转，此时代表0。
  电平不变化表示1
USB2.0采用了NRZI

## Slide 43: 4. 同步问题
前面介绍的编码，都是不归零制编码
这些编码都存在着一个隐患
  发送方在1s内发送了100个数字1（一个方波10ms）
  编码后的波形将成为一条线而不震荡
  接收方和发送方的时钟往往不一致（这很正常），假设接收方按9ms采样一次
  则在1秒钟内将会读到111个1
  这就出现了错误！
老师，什么是不归零制呀

## Slide 44: 同步
实际通信中，接收方可根据信号的跳变来调整自己的时间，与发送方保持一致，称之为同步
但上例中信号不存在跳变，接收方无法同步，导致了错误。
NRZI中的解决方式是在一定数量的1之后强行插入一个0
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0

## Slide 45: 归零制的编码
也可以采用归零制的编码，即每次一个方波之后都需要回到0电平
归零制不是一种好的编码技术，编码过程中密度低，抗干扰能力差

## Slide 46: 5. 曼彻斯特编码
曼彻斯特编码（简称曼码）是一个应用广泛的编码方式
是一种用电平跳变来表示数据的编码方法
其特点是由一前一后两个电平作为一个码元，且两个电平必须相反

## Slide 47: 曼码有两种截然相反的定义

## Slide 48: 特点
两个电平表示一个数字，编码效率仅50%
但因为跳变的存在，使得曼码成为一种自同步的编码方式
曼码有两种不同的表示方法，可能会导致歧义

## Slide 49: 6. 差分曼彻斯特编码
差分曼彻斯特编码就不会导致歧义
同样要求码元中存在电平跳变，但只作为同步信号，而不表示数据
数据的表示在于码元开始处是否有电平跳变，有电平跳变的码元表示0，无电平跳变的码元1

## Slide 50: 7. 4B/5B编码
将数据按每4比特分为一个组
依照固定的映射关系将一组4比特数据转换成5个方波的序列，也就是5个波形做为一个码元，代表一个基本数字（4位）
类似的还有3B/4B、5B/6B、8B/10B等

## Slide 51: Outline
4.1 物理层的主要工作
  4.1.1 传输介质
  4.1.2 通信模型
  4.1.3 一些概念：基带、宽带、码元、波特率
  4.1.4 编码
  4.1.5 调制
  4.1.6 奈氏准则
  4.1.7 香农定理
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测

## Slide 52: 什么是调制
调制往往需要载波（carrier wave）的支持
载波是一个具有较高频率、专门用于辅助调制的、待处理的无线电波，一般为正弦波

## Slide 53
所谓调制就是根据原始信号去改变载波某些参数的过程
有三种基本的数字调制方式。
  幅移键控（ASK）又称调幅、振幅调制，用载波振幅的不同表示不同的数字信号。
  频移键控（FSK）又称调频、频率调制，用载波频率的不同表示不同的数字信号。
  相移键控（PSK）又称调相、相位调制，用载波相位的不同表示不同的数字信号

## Slide 54: 1. 幅移键控（ASK）
最基本的调幅即二进制振幅调制（2ASK）

## Slide 55: 多进制ASK
可以把2ASK扩展为M ASK（多进制ASK，M=2n），称为M进制幅移键控
将载波调制出M种幅度，具有M种码元，可以用一段载波（码元）携带n比特的基带信号

## Slide 56
多进制调制（包括下面的调频、调相）系统具有如下两个特点：
  当信道频带受限时，让每个码元携带n比特数据，增加数据传输率。不过这将增加实现上的复杂性，容易增大误码率。
  在传输相同数据传输率的情况下，多进制方式的码元传输速率（波特率）比二进制方式低，持续时间比二进制要宽，可以减小码间干扰

## Slide 57: 2. 频移键控（FSK）
最基本的调频即二进制频率调制（2FSK）

## Slide 58: 多进制FSK
同样可以把2FSK推广到多进制频移键控（M FSK，M=2n）

## Slide 59: 3. 相移键控（PSK）
用不同相位的信号来表示信息
可分为
  绝对相移键控（PSK）
  相对相移键控（DPSK，又称差分相移键控）

## Slide 60: 二进制绝对相移键控（2PSK）
用基带二进制信号来改变载波的两个相位

## Slide 61: 相对相移键控
用前后相邻码元的载波相位是否变化来代表不同的信息

## Slide 62: 多进制PSK
同样可将2PSK推广到多进制相移键控（MPSK，M=2n），
4PSK可采用0、π/2、π、3π/2（或π/4、3π/4、5π/4、7π/4）分别代表00、01、10、11
星座图
4PSK又称为正交相移键控（QPSK）
通信领域中将数字信号在复平面上表示，以直观的表示信号以及信号之间的关系，称之为星座图

## Slide 63: 4. 组合方式
为了提供更高的效率，可以把三种基本调制方案进行组合，形成更加复杂的调制方式，组成更多种类的码元
802.11ac调制方式

## Slide 64
一个码元能够携带的比特数目（n）和码元种类（M）的关系如下：

## Slide 65: 5. 如何提高数据传输率
增加码元的传输速率（波特率），数据是码元携带的，波特率高了，数据率自然高。
利用复杂的调制技术增加码元种类，使码元携带更多的比特数。
那么，能否通过无限增加波特率（方法1）和调制的复杂度（方法2）来得到无限高的数据传输率呢？

## Slide 66: Outline
4.1 物理层的主要工作
  4.1.1 传输介质
  4.1.2 通信模型
  4.1.3 一些概念：基带、宽带、码元、波特率
  4.1.4 编码
  4.1.5 调制
  4.1.6 奈氏准则
  4.1.7 香农定理
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测

## Slide 67: 信道失真
任何信道传输信号时都会受到干扰而产生失真
介质性质、长度和波特率等是其中的关键因素
在前两者给定的情况下，波特率越高，则输出信号的波形失真就越严重，甚至导致接收方无法识别

## Slide 68
信号越密，信号之间相互影响（码间串扰）越大。就如同多架飞机之间不能飞得太靠近

## Slide 69
理想低通信道是指信道不失真地传输信号的频率范围是0~eHz，如果超出eHz，则不能保证。
理想带通信道是指信道不失真地传输信号的频率范围是b~eHz，如果低于bHz，超出eHz则不能保证。
不能通过
能通过
0
频率(Hz)
W (Hz)
不能通过
不能通过
能通过
0
频率(Hz)
W (Hz)
e
e
b

## Slide 70: 奈氏准则
1924年，奈奎斯特推导出著名的奈氏准则
  给出了理想条件下，为了避免码间串扰，波特率的上限值
在理想低通信道下，每赫兹带宽的最高码元传输速率是2波特（一个Hz可以传输2个码元）。设信道的带宽是W（Hz），则其最高波特率是 2W。
在理想带通信道下，每赫兹带宽的最高码元传输速率是1波特（一个Hz可以传输1个码元）。设信道的带宽是W（Hz），则其最高波特率为W。
实际条件下，最大波特率要小于这些上限。技术人员的任务是找出更好的方案，使实际波特率接近上限

## Slide 71
针对理想低通信道，如制定的码元状态数为M，则极限数据传输速率：
（bit/s） （4-2）
针对理想带通信道，
（bit/s） （4-3）
课堂练习
  假设802.11ac采用的信道0.5G Hz带通，
  计算最大数据率
Notes: M=256
Cmax=0.5G*log256=0.5G*8=4G

## Slide 72
如果试题没有特别给出信道是带通还是低通，默认是低通吧。
  其实并不合理
结论：希望无限提高数据传输率的方法1被否定了

## Slide 73: Outline
4.1 物理层的主要工作
  4.1.1 传输介质
  4.1.2 通信模型
  4.1.3 一些概念：基带、宽带、码元、波特率
  4.1.4 编码
  4.1.5 调制
  4.1.6 奈氏准则
  4.1.7 香农定理
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测

## Slide 74: 信噪比
S/N称为信噪比。我们平时所说的分贝（dB）就是针对信噪比的一个衡量单位，定义如下：
  （dB） （4-5）
就如同我们在同一个房间讨论问题，背景有些嘈杂，为了让自己的话更容易被别人正确听到，我们就提高自己的音量，也就使得信噪比高了

## Slide 75: 香农公式
1984年，香农推导出在带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道中，无差错的极限数据传输速率为：
  （bit/s） （4-4）
课堂练习
  信噪比为30分贝，带宽W=2M赫兹，极限数据传输速率约为多少?
Notes: S/N=1000
Cmax=2M*log2(1001)=2M*10=20M

## Slide 76: 香农公式表明
信道的带宽或信道中的信噪比越大，则极限数据传输速率越高。
只要数据传输速率低于信道的极限值，应该可以找到某种办法来实现无差错的传输（但能不能找到，那是通信领域技术人员的事情了）。
实际的数据传输速率要比香农的极限值低不少。

## Slide 77: 香农公式的核心思想
对于频带宽度已确定的信道，如果信噪比也不能再提高了，那么，数据传输速率是有上限的。
香农公式更狠
  把所有想要无限提高数据传输速率的方法都一棒子打死！
  别提方法1和方法2了

## Slide 78: Outline
4.1 物理层的主要工作
4.2 数据链路层的主要工作
  4.2.1 概述
  4.2.2 成帧&透明传输
4.3 差错检测

## Slide 79: 数据链路层通常需要处理以下主要工作
1）封装成帧（必须滴）
  在一段数据的前后分别添加首部（包括地址等控制信息）和尾部，构成了一个可以在物理网络上传输的数据帧
  如同给信加上信封。
2）透明传输（必须滴）
  用户数据因为巧合和帧中的控制信息冲突，特别是帧的起始、结束符（或二进制串），会产生意外的控制
  透明传输就是无论数据中包括什么样的组合，通过处理，使得这些数据都能够没有差错地通过数据链路层
  也就是“怎么避免乘客变成驾乘人员”

## Slide 80
3）差错检测（必须滴）
  数据链路层往往都采用一定的差错检测措施来发现传输过程中产生的错误
  虽然知道错了也不改（嘿嘿）
  差错检测是可靠传输的基础条件之一

## Slide 81
4）多路访问
  多点接入：多个结点需要使用共享的物理媒体
  大多数网络都要在数据链路层对多点接入的控制
  提供有效的方案和算法防止多个结点之间数据帧的冲突，或减少冲突的概率，以及冲突后如何处理等。
  就如同开会，需采用相关机制使每次只有一个人发言

## Slide 82
5）寻址
  如何在网络里找到目的结点
  这里的地址具有局域性，只需要在本网络里有效即可
  就如同公交静淮街站一样
7）数据链路的管理
  在有些数据链路层协议中，传输前需要建立链路，此后还有进行一定的维护（包括认证、授权、保活等），数据发送完毕还需要进行链路的释放

## Slide 83
6）可靠传输
  有些链路层协议通过双方的控制完成下面的工作
    无丢失：如果丢失则重传，保证数据帧最终到达接收方
    流量控制：是控制发送方的发送速率，防止接收方来不及收下
    差错控制：使用差错检测检查数据帧是否出错，如可能就进行纠错，不行就进行重发
  由于当前的信道质量越来越好，在数据链路层进行可靠传输的压力也越来越小，这一部分内容将在传输层进行统一介绍

## Slide 84: Outline
4.1 物理层的主要工作
4.2 数据链路层的主要工作
  4.2.1 概述
  4.2.2 成帧&透明传输
4.3 差错检测

## Slide 85: 成帧，not陈真
成帧是指在一段上层数据的前后分别添加首部和尾部以构成数据帧，一个重要的作用就是进行帧定界
成帧分为两种形式：
  面向字节的协议
  面向比特的协议
帧首部
上层PDU
帧的数据部分
帧尾部
帧结束
帧开始
数据帧长

## Slide 86: 1. 面向字节的协议
在数据帧前后简单地加上定界符（例如SOH和EOT）即可
如果数据部分中出现了定界符，则通信过程就会产生歧义，进而导致接收失败
SOH
EOT
被接收端
误认为是一个帧
EOT

## Slide 87: 字符填充
为此引入了字符填充技术

## Slide 88: 密集恐惧症
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
ESC
ESC
ESC
原始数据
EOT
SOH
填充后的数据

## Slide 89
转义符对于接收方用户来说是无意义的
接收方丢掉第一个转义符，保留后面紧跟的控制符（实际上是数据）
这就是所谓的透明传输技术

## Slide 90: 2. 面向比特的协议
这是会经常考试滴
一些协议（如5.3的PPP的同步模式）把全部的数据内容都按照比特的形式进行成帧
在帧前、后采用特殊的二进制串（如01111110）作为帧首和帧尾。
为了实现透明传输，PPP协议采用零比特填充法工作
  发送方扫描帧数据，一旦每发现连续的5个1，就在其后添加一个0。
  在接收方，如果发现连续的五个1后是0，就把这个0删除。

## Slide 91
帧首
01111110
0110111111111111111
01111110
帧尾
数据

## Slide 92
帧首
01111110
0110111111111111111
01111110
帧尾
数据

## Slide 93
帧首
01111110
011011111 1111111111
01111110
帧尾
数据

## Slide 94
帧首
01111110
011011111 1111111111
01111110
帧尾
数据
0

## Slide 95
帧首
01111110
01101111101111111111
01111110
帧尾
数据

## Slide 96
帧首
01111110
011011111011111 11111
01111110
帧尾
数据
0

## Slide 97
帧首
01111110
011011111011111011111
01111110
帧尾
数据
0

## Slide 98: Outline
4.1 物理层的主要工作
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测
  4.3.1 概述
  4.3.2 奇/偶校验法
  4.3.3 双向奇/偶校验
  4.3.4 循环冗余校验（CRC）
  4.3.5 互联网校验和
  4.3.6 海明码

## Slide 99
虽然数据链路层有差错检测的功能
但是差错检测绝不仅仅是数据链路层的技术
这里总结了一些差错检测技术，实际上是各层都可能用到的

## Slide 100: Outline
4.1 物理层的主要工作
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测
  4.3.1 概述
  4.3.2 奇/偶校验法
  4.3.3 双向奇/偶校验
  4.3.4 循环冗余校验（CRC）
  4.3.5 互联网校验和
  4.3.6 海明码

## Slide 101
实际信道不是理想的，数据在传输中可能产生差错
在一段时间内传输错误的比特数与比特总数之比称为误码率
误码率与信道的信噪比有很大的关系
  但是显然不可能无限提高信噪比
采用另外一种方法
  采用差错检测的方法进行错误的检查，以发现是否产生了差错

## Slide 102: 差错检测
在数据序列中加入适当的冗余信息（校验位/校验码/检验码/检验序列
接收方能够根据相关算法和数据（用户数据+校验位）发现传输中是否发生了差错
差错检测方法分为两类。
  检错码：只能检查出传输中出现的差错。
  纠错码：不仅能检查出差错，而且能自动纠正一部分差错。

## Slide 103: 三种方式实现对数据的差错控制
1）自动请求重传（ARQ）
2）前向纠错（FEC）
3）混合方式（HEC）

## Slide 104: Outline
4.1 物理层的主要工作
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测
  4.3.1 概述
  4.3.2 奇/偶校验法
  4.3.3 双向奇/偶校验
  4.3.4 循环冗余校验（CRC）
  4.3.5 互联网校验和
  4.3.6 海明码

## Slide 105: 基本的奇/偶校验法分为以下两种
奇校验：添加校验位，使得所传数据（包含校验位）中1的个数是奇数。
偶校验：添加校验位，使得所传数据（包含校验位）中1的个数是偶数

## Slide 106
典型例子是面向ASCII码的数据帧的传输
  ASCII码是七位，用第八位作为奇偶校验位。
是存在一个问题
  对数据中出错比特个数为偶数个的情况（2、4、6...个比特出错了）无能为力。

## Slide 107: Outline
4.1 物理层的主要工作
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测
  4.3.1 概述
  4.3.2 奇/偶校验法
  4.3.3 双向奇/偶校验
  4.3.4 循环冗余校验（CRC）
  4.3.5 互联网校验和
  4.3.6 海明码

## Slide 108
又称垂直水平奇/偶校验、二维奇/偶校验
校验程度比单向的校验要高
具有一位纠错的能力

## Slide 109: Outline
4.1 物理层的主要工作
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测
  4.3.1 概述
  4.3.2 奇/偶校验法
  4.3.3 双向奇/偶校验
  4.3.4 循环冗余校验（CRC）
  4.3.5 互联网校验和
  4.3.6 海明码

## Slide 110
是一种常用的校验方法，PPP协议就使用了CRC
多项式表达法。网络中传输的数据是0和1的位串，如果用单纯的位串来书写、记忆相当麻烦
  用G（X）=X5+X2+1代表100101
  其中位串中的数字相当于Xn的系数
  多项式中的指数是2的指数
  可以省略位串中的比特0
首先选择一个生成多项式P作为算法中的除数
  P的好坏是CRC检验能力好坏的一个关键
  最高位和最低位应为1
  设P最高次为n，即P所代表的二进制串的长度为n+1

## Slide 111: CRC计算过程
在发送方，把数据划分为组，每组 k个比特
  计算过程是按照组来进行的
  假设待校验的一个数据组为M
将数M乘以2n，得到M'，长度为k+n位。
用M'除以（模-2除法）P，得出余数是 R
  R 为n位，如果不足n位则前面补0
最终要发送的数据T（x）=M'+R

## Slide 112: 计算过程举例
现在设一组数据M = 101001。
选择一个除数 P = x3+x2+1=1101，n = 3,
被除数是 2n乘M = 101001000。

## Slide 113
P (除数)
1101
110100
101001000
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001
R (余数)，作为 FCS
Q (商)
原始数据 M = 101001
除数 P = 1101
？

## Slide 114
循环冗余检验

## Slide 115
循环冗余检验

## Slide 116
循环冗余检验

## Slide 117
循环冗余检验

## Slide 118
循环冗余检验

## Slide 119
循环冗余检验

## Slide 120
余数 R = 1 ？
循环冗余检验

## Slide 121
得到：
余数 R = 001
发送数据 =101001001
最终发送数据共 (k + n) 位
循环冗余检验

## Slide 122: 课堂练习
P=x5+x4+x2+1（即110101，n=5）
数据M=1010001101（即k = 10）
M'=M×25 =
余数R=01110
最终要发送的数据
T（x）= M'+R=101000110101110
101000110100000

## Slide 123: 在接收方
对收到的数据同样进行分组（每组k+n位）
设其中一组数据为T（x）
用T（x）模-2除以P
有如下可能：
  若余数R = 0，则判定这组数据无差错，进行接受。
  若R0则判定这组数据有差错。

## Slide 124: 需要指出
CRC校验方法中那些被接受的数据并非真的就没有错误
但如果生成式P选的合理，这些数据将以一个非常接近1的概率没有错误

## Slide 125: Outline
4.1 物理层的主要工作
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测
  4.3.1 概述
  4.3.2 奇/偶校验法
  4.3.3 双向奇/偶校验
  4.3.4 循环冗余校验（CRC）
  4.3.5 互联网校验和
  4.3.6 海明码

## Slide 126
主要用于互联网的相关协议中，提前介绍计算的方法
将全部数据按16位进行分组
对这些16位的二进制数依次进行累加
累加过程中产生的进位是循环进位
将所得的结果按位取反，得到最终的校验码

## Slide 127: 举例
把数据拆分成3组16位的二进制数，分别是1100011001100110，1111010101010101，1000111100001100

## Slide 128: 接收方
将原来的数据外加校验和（上例中就变成了4组二进制数据）再次进行累加
如果结果为0就认为是正确的
否则认为是错误的

## Slide 129: Outline
4.1 物理层的主要工作
4.2 数据链路层的主要工作
4.3 差错检测
  4.3.1 概述
  4.3.2 奇/偶校验法
  4.3.3 双向奇/偶校验
  4.3.4 循环冗余校验（CRC）
  4.3.5 互联网校验和
  4.3.6 海明码

## Slide 130
海明码又称汉明码（Hamming Code）
是典型的纠错码，可以做到纠1检2
这里仅简单介绍纠错的原理
基础是奇/偶校验
其思想非常牛

## Slide 131: 1. 找出叛徒，但是不能狼人杀
有7个1位二进制数n1~n7分成3组
  G1{n1、n3、n5、n7}
  G2{n2、n5、n6、n7}
  G3{n3、n4、n6、n7}
如接收方发现G1有数据出错了，但G2、G3没有出错
  很显然是n1出错了
  类似的还有n2、n4
如G1、G2有数据出错了，但G3没有出错
  很显然是n5出错了
  类似的还有n3、n6。
如G1、G2、G3都有数据出错了
  只能是n7出错了

## Slide 132
海明码在发送方对数据进行分组（例如{n3、n5、n7}、{n5、n6、n7}、{n3、n6、n7}）
对每一组分别计算奇/偶校验和（如n1、n2、n4），将数据与校验和统一排序（n1~n7），最后发给接收方
  1~7是数据位/校验和位在最终发送数据中的位置
  称之为汉明码位置

## Slide 133: 接收方
根据数据的位置知道数据所在组
对每一组进行校验
如果出错则根据上面的规则找出出错数字的位置
把出错位置的数字取反（0改成1，1改成0）即可

## Slide 134: 2. 数据长度的限制
本例中，每组只能3个实际数字，第4个为校验和
  也就是7个数字中，只能有4个是数据，其它3个为校验和
  或者说：4位数据需要3位校验和
数据位数再长一些是否可以呢？
  当然是可以的，但是有条件
设数据为n位，校验位为k位（把数据分为k组），必须满足：
  2k≥n+k+1
将k=3，n=4带入发现，分成3组的情况下，4位数据已经是上限了
如果数据再多一些，就需要更多的分组以及校验和

## Slide 135: 3. 排排坐，分苹果
海明码的排序规则，有点小烦
设数据（D1、D2、...、Dn）被分成了k组，H1、H2、...、Hk分别为每一组的校验和
把校验和与数据统一排列成一行n+k位（本例7位）
第i组的校验和位置是2i–1（先暂时空着）
汉明码位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
校验和位置 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 136
把D1、D2、...、Dn按顺序见缝插针地插入空闲的位置
对于数据位，依照所处的位置按下面思想进行分组
  D1处于第3位，二进制是0 1 1
  D2处于第5位，二进制是1 0 1
  D3处于第6位，二进制是1 1 0
  D4处于第7位，二进制是1 1 1
汉明码位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
校验和位置 |  |  |  |  |  |  | 
D1
D2
D3
D4

## Slide 137
  D1处于第3位，二进制是0 1 1
  D2处于第5位，二进制是1 0 1
  D3处于第6位，二进制是1 1 0
  D4处于第7位，二进制是1 1 1
其中D1、D2、D4所处位置的最低位（第1位）都是1，划归第1组
计算其校验和H1，填入汉明码的第1位。
汉明码位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
校验和位置 |  |  |  |  |  |  | 
D1
D2
D3
D4
H1

## Slide 138
  D1处于第3位，二进制是0 1 1
  D2处于第5位，二进制是1 0 1
  D3处于第6位，二进制是1 1 0
  D4处于第7位，二进制是1 1 1
D1、D3、D4所处位置的第2位都是1，划归第2组
计算其校验和H2，填入汉明码的第2位。
汉明码位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
校验和位置 |  |  |  |  |  |  | 
D1
D2
D3
D4
H1
H2

## Slide 139
  D1处于第3位，二进制是0 1 1
  D2处于第5位，二进制是1 0 1
  D3处于第6位，二进制是1 1 0
  D4处于第7位，二进制是1 1 1
D2、D3、D4所处位置的第3位都是1，划归第3组
计算其校验和H3，填入汉明码的第4位。
汉明码位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
校验和位置 |  |  |  |  |  |  | 
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H2

## Slide 140: 4. 校验过程
发送方
  每次校验过程计算n位
  发送方把n位数字按顺序填入汉明码的规定位置（空出校验和的位置1、2、4、8...）
  根据数据的位置进行分组，计算每一组的奇/偶校验和，按顺序填入汉明码的对应位置。
接收方
  根据位置可以知道分组情况
  根据分组进行奇偶校验
  如果有错则按照判错规则得出出错位的位置，订正即可