## Slide 1: IP分组的拆分

## Slide 2
14.1 以太网帧格式
14.2 802.11无线局域网帧格式
14.3 IPv4分组格式
14.4 IPv6分组格式
14.5 分片问题的提出
14.6 IP分组的分片

## Slide 3: 1. 以太网MAC帧格式
以太网有一个非常好的优势
  在快速发展的背景下，数据帧的格式始终保存不变
  在兼容性上保持得很好
常用的以太网帧格式有两种标准
  DIX以太网v2标准
  IEEE 802.3标准

## Slide 4: 以太网v2的格式
前两个字段分别为6字节长的目的、源MAC地址
第三个字段是2字节的类型字段，用来标识上一层使用的是什么协议
  例如，当字段是0x0800时，表示使用的是IP
第四个字段是数据字段
  长度在46（最小帧长度64字节减去18字节的首部和尾部）到1500字节之间
最后是4字节的帧校验序列
  使用CRC校验

## Slide 5: 重要概念
最大传送单元MTU
  Maximum Transfer Unit
数据链路层协议规定的数据字段的最大长度
以太网的MTU为1500字节

## Slide 6: 有点不负责任的感觉
  如果数据字段的长度小于46字节时
    MAC子层会在数据后面加入填充字段
    以保证帧长不小于64字节
但帧首部并没有指出数据字段的长度是多少！
在有填充字段的情况下，接收方的MAC协议实体并不负责把填充字段删除
只是剥去首部和尾部（FCS）后就交给上层协议了
上层协议自己负责删除填充字段
  IP协议遇到了滚刀肉，必须自己处理！
  用IP分组首部有一个总长度字段，IP协议根据这个信息来获得自己的信息，抛弃填充的字段

## Slide 7: 无效的MAC帧
接收方收到的数据帧出现以下情况时，判别为无效
  帧的长度不是整数个字节
  用收到的FCS校验有错
  数据字段的长度不在46~1500字节之间
MAC子层的协议实体对于校验出的无效帧简单丢弃，以太网不负责重传丢弃的帧

## Slide 8: 2. 物理层的处理
这样的数据帧在进行传输时，存在两个问题：
  问题1：如何让接收方知道数据帧已经接收完毕（数据帧中没有长度字段）。
  问题2：如何让接收方能够和发送方进行时钟的同步。

## Slide 9: 对于问题1
以太网采用了曼彻斯特编码
发送数据时必然有波形的跳动
当没有波形的跳动时，即可判定数据帧已经接收完毕
为此，以太网不允许两个帧连续发送

## Slide 10: 对于问题2
当数据帧从MAC子层传递到物理层时，会自动加上8个字节
前7个字节是前同步码（1和0交替），方便接收方的时钟同步
第8字节是帧开始定界符，定义为10101011，告诉接收方：老孙来也！

## Slide 11
14.1 以太网帧格式
14.2 802.11无线局域网帧格式
14.3 IPv4分组格式
14.4 IPv6分组格式
14.5 分片问题的提出
14.6 IP分组的分片

## Slide 12: 1. 概述
802.11数据帧由以下三部分组成
  MAC首部，共30字节，包括帧控制到地址3之间的若干信息字段
  数据部分，不超过 2312 字节
  帧检验序列FCS，4字节
帧控制字段由11个信息组成
  包括类型信息和子类型信息（用来区分帧的功能）
  有三种类型：控制帧、数据帧和管理帧
  每种帧又分为若干子类型，例如控制帧有RTS、CTS和ACK等

## Slide 13
持续期占2字节
  CSMA/CA协议允许源站预约信道
  只有字段最高位为0时才表示持续期，最大为215–1=32767微秒。
序号控制字段占2字节
  相当于数据帧的身份证
  使接收方能够区分新到帧是新传送的还是因出现差错而重传的

## Slide 14: 2. 802.11数据帧的地址
最扎眼的特点是有4个地址字段！
4个地址都是MAC地址，其中地址4用于无线自组织网络

## Slide 15: Why？
802.11的无线通信过程必须借道AP
通信过程会涉及三个地址
  源主机地址
  目的主机地址
  AP地址
这三个地址的位置取决于帧控制字段中的“发往AP（访问点）”和“来自AP”两个信息的值

## Slide 16
死记不是不可以，巧记可以更轻松
地址1始终是当前通信过程的目的地址
地址2始终是当前通信过程的源地址
地址3是剩余的一个地址
发往AP | 来自AP | 地址1 | 地址2 | 地址3
0 | 1 | 目的地址 | AP地址 | 源地址
1 | 0 | AP地址 | 源地址 | 目的地址

## Slide 17: 三地址使用情况1
方向 | 发往AP | 来自AP | 地址1 | 地址2 | 地址3
A→AP | 1 | 0 | AP地址 | A的地址 | B的地址
AP→B | 0 | 1 | B的地址 | AP地址 | A的地址

## Slide 18: 三地址使用情况2
注意：以太网的帧（2地址）和802.11帧（3地址）之间的转换
方向 | 发往AP | 来自AP | 地址1 | 地址2 | 地址3
AP→B | 0 | 1 | B的地址 | AP地址 | R接口1的地址
B→AP | 1 | 0 | AP地址 | B的地址 | R接口1的地址

## Slide 19
14.1 以太网帧格式
14.2 802.11无线局域网帧格式
14.3 IPv4分组格式
14.4 IPv6分组格式
14.5 分片问题的提出
14.6 IP分组的分片

## Slide 20
IP分组包括首部和数据两部分
首部又包括20字节的固定部分和长度可变的可选字段。

## Slide 21
版本
  4比特，指IP协议的版本，目前常用的版本为4（即IPv4）
首部长度
  4比特，可表示的最大数值是15，单位为4字节
  首部长度最小是5，表示20字节（固定部分）
  首部长度的最大值是60字节，可选部分最大长度是40字节

## Slide 22
区分服务
  8比特
  目的是用来获得更好的服务
  只有在使用区分服务（DiffServ）时才起作用

## Slide 23
总长度
  16比特，单位为字节，
  包括首部和数据，因此IP分组的最大长度为65535字节
  显然，分组数据不应太短，否则首部占比太大
  相关标准规定主机和路由器必须能处理不小于576字节的分组
  如果分组的总长度超过了数据链路层的最大传输单元（即MTU，以太网为1500字节），需要对分组进行分片操作

## Slide 24
标识（identification）
  16比特
  是一个计数器，用来产生IP分组的标识（相当于身份证）
  对于分片问题的解决非常重要，让接收方判断哪些分片属于同一个IP分组。

## Slide 25
标志（flag）
  3比特，只用了两比特，对后面分片问题非常重要！
  最低位的MF（More Fragment）
    MF=1表示后面“还有分片”，MF=0表示本分片是分组的最后一个分片
  中间一位DF（Don't Fragment）
    只有当DF=0时才允许分片

## Slide 26
片偏移
  13比特
  当较长的分组被分片后，片偏移用于指出其中某分片在原分组中的相对位置
  以8个字节为单位

## Slide 27
生存时间TTL（Time To Live）
  8比特，分组在网络中可通过的路由器数的最大值
  为了避免分组在网络中兜圈子的情况
  每经过一个路由器就减1，减到0后仍无法到达目的结点，分组将被删除
分组经过的路由器的最大个数是255个
如果最初的TTL被设为1，则分组只能在本局域网中进行传输

## Slide 28
协议
  8比特
  指出分组的数据使用何种协议
  以便目的主机的IP层将数据上交给那个协议进行处理
  ICMP为1，TCP为6，EGP为8等

## Slide 29
首部校验和
  16比特
  只校验IP分组的首部，不校验数据部分
  分组每经过一个路由器，校验和都需重新计算（生存时间、标志、片偏移等都可能会发生变化），不校验数据部分可减少路由器计算的工作量

## Slide 30
计算的过程
  把IP分组的首部划分为若干16比特的序列
  把校验和字段置零
  使4.3.5节的互联网校验和计算首部的校验和
  把校验和填写入校验和字段
  接收方收到分组后，将首部使用互联网校验和方法计算
  如果为0则判断为正确，否则认为出现差错，并将此分组丢弃

## Slide 31
地址
  源IP地址和目的IP地址各占4字节
  没啥好说的了

## Slide 32
可选字段
  用来支持额外的排错、测量以及安全等措施
  长度可变，最大不超过40字节，取决于所选择的项目。
  增加可变部分是为了增强IP的功能，但也使IP分组的首部长度可变，增加了路由器处理分组的开销。为此IPv6分组的首部就改为固定的了

## Slide 33
填充字段
  如果可选部分不是4个字节的整数倍
  则以填充字段填充

## Slide 34
14.1 以太网帧格式
14.2 802.11无线局域网帧格式
14.3 IPv4分组格式
14.4 IPv6分组格式
14.5 分片问题的提出
14.6 IP分组的分片

## Slide 35
比IPv4简练了很多
  取消了很多IPv4的控制字段，包括校检和字段（不必逐跳校验）
  加上基本首部长度固定（40字节），可加快路由器处理的速度

## Slide 36
版本
  4比特，其值为6。
通信量类
  用于区分分组的类别和优先级。
流标记
  20比特，用于标记流
  IPv6也提出了流的概念，网络可对流中的分组采用相同的策略和资源支持，特别适合实时数据的传输

## Slide 37
有效载荷长度
  16比特
  指出扩展首部加数据的长度，最大65535字节
下一个首部的类型
  8比特
  若无扩展首部，指明了上层的协议类型（如TCP为6）
  如有扩展首部，指明了第一个扩展首部的类型
跳数限制
  8比特
  等同于IPv4首部中的TTL

## Slide 38
14.1 以太网帧格式
14.2 802.11无线局域网帧格式
14.3 IPv4分组格式
14.4 IPv6分组格式
14.5 分片问题的提出
14.6 IP分组的分片

## Slide 39
实际上的封装涉及到一个较为复杂的数据分片问题
以常用的以太网承载IP协议为例
  IPv4分组的最大长度（整个分组长度，包括首部和数据，最大65535字节）
  大于以太网的最大传输单元（即MTU，1500字节）
  一个较大的IP分组是无法直接装入以太网数据帧的
为了使以太网能够传输IP分组
  必须在分组封装时把原始数据分成若干分片，把每个分片数据都进行IP的封装，形成多个分组，才能进行数据帧的封装

## Slide 40: 其实很麻烦
对分组进行分片并不是一个简单的问题
除了在中间过程中仍有可能再次分片
  从一个网络进入另外一个网络时，后一个网络的MTU小于前面的网络
还必须考虑和处理很多问题

## Slide 41: 1）分组首部问题
每个分片都必须携带原始分组首部的主要信息，形成新的分组
否则无法进行后续的各种处理
这样的处理显得相当重复
并且物理网络的MTU越小，额外的负担（分组首部）占比越大，浪费越严重

## Slide 42: 2）如何辨别哪些分片属于同一个分组
在分片进行拼接以形成原始分组时，需要根据原始分组进行组织
  不能把不同原始分组的分片混为一谈
这就必须为每一个原始分组定义一个唯一的标识（像是人类的身份证号码一样）
使得相关设备可以根据标识将收到的所有分片分类处理
每一组分片最终拼接为一个原始分组

## Slide 43: 3）如何辨别分片在原始分组中的顺序
拼接时显然需要按照原始分组的顺序进行拼接
最简单的一个办法是给每个分片按顺序进行编号
但考虑到在传输过程中的再次分片，这种方法显然是不合适的。
IP分组中制定了片偏移的字段，用于指出分片在原始分组中的位置，很容易在分组拼接时实现对分片的排序

## Slide 44: 4）分片在哪里进行
分片的过程可能发生在源主机上，也可能发生在中间路由器上。
当IP协议实体接收到一个IP分组（有可能是一个分片）时，它要判断下一个物理网络是什么网络，并查询获得其MTU
IP协议实体把MTU与分组长度进行比较，如果分组长度大于MTU，则需要进行分片/再次分片

## Slide 45: 5）分片在哪里进行拼接
分片后，只有到达目的主机后才进行重新拼接
顺带介绍一下另一个拼接的思路
  有些协议要求在下一个路由器处就进行重新拼接
  这样，路由器必须等待所有分片到齐后才能进行后续的转发
  这无疑对路由器提出了较高的要求（特别是存储要求）
分片咯
拼接咯

## Slide 46: 6）接收方如何判断分片都已经到达
接收方不能根据分组的长度来判断分片都已经到达
  原始分组有一个长度，
  但是一旦分组在中途分片后，每个分片的长度和总长度无关
  接收方只能根据长度知道分片的数据是否收全，无法判断原来的分组数据是否收全了。
可以用到前面介绍的MF（More Fragment）标志来协助判断
  如果最后一个分片（MF=0）到达，且前面的分片都已到达，则可以判断原始分组的数据都收全了。

## Slide 47: 7）分组分片未能全部到达目的结点问题
在规定时间内不能收齐一个分组的全部分片，则丢弃已收的部分内容，并向源主机发送ICMP差错报告（类别为11）。
故意发送部分IP分片而不是全部，会导致目的主机总是等待分片，从而消耗并占用系统资源，这是一些病毒的原理

## Slide 48
14.1 以太网帧格式
14.2 802.11无线局域网帧格式
14.3 IPv4分组格式
14.4 IPv6分组格式
14.5 分片问题的提出
14.6 IP分组的分片

## Slide 49: 1. IP分组分片的过程
查得当前数据链路层的最大传输单元MTU（设为m）。
检查分组的DF位
  如果DF为1（不允许分片），则丢弃分组
  产生一个ICMP差错报告返回给源结点（附带有m），让源结点在发出前就根据m进行合适的分片，结束。
基于m，把IP分组的数据字段分成多个部分
  除了最后的分片，所有分片的数据长度必须为8字节的倍数（因为偏移量是按照8字节进行计算的）
对每个分片后的数据进行IP分组的封装

## Slide 50
设置每个分片的片偏移字段
  等于这个分片的数据在原始分组数据中所处的位置
计算并设置每个分片分组的总长度、分组首部校验和、TTL等字段
每一个新产生的分组作为一个完整IP分组被转发

## Slide 51: 2. 分片时，标志位等信息的变化
在第一次分片前，原始IP分组的DF为0（否则后面无法分片），MF为0，片偏移为0
分片后，MF和片偏移需要进行相应的改变

## Slide 52: 例子
设分组p的总长度为3820字节，使用固定分组首部，可得其数据部分为3800字节长
p在进入物理网络时，MTU=1500字节
  即每个分片的数据部分不能超过1480字节
分组需要被分为3个分片
  其数据部分的长度分别为1480、1480和840字节
  偏移量分别为0，185，370

## Slide 53
 | 总长度 | 标识 | DF | MF | 片偏移
原始分组 | 3820 | 81192 | 0 | 0 | 0
分片后 |  |  |  |  | 
分片分组1 | 1500 | 81192 | 0 | 1 | 0
分片分组2 | 1500 | 81192 | 0 | 1 | 185
分片分组3 | 860 | 81192 | 0 | 0 | 370