## Slide 1: 传输层概述

## Slide 2: 传输层存在的意义
前面一直的说法是主机间进行通信，实际上这是简化的说法
最终的网络通信对象并不是主机，而是主机中的应用进程（例如浏览器、QQ等）
网络层（IP层）是无法完成把数据提交给进程的这个功能的
必须通过传输层进一步的细分

## Slide 3: 传输层存在的意义
互联网上的应用多种多样，对网络的要求各不相同
而IP协议只是提供了best-effort（尽最大努力）的通信服务，不针对应用进行定制
为此需要在传输层通过增加不同的服务机制，为应用提供差异化的服务

## Slide 4
15.1 概述
15.2 如何完成进程间的通信
  15.2.1 端口
  15.2.2 套接字Socket
15.3 用户数据报协议UPD

## Slide 5: 1. 在进程之间进行通信
通信是两台主机中的应用进程之间的通信
路由器不关心数据的最终处理，所以不必具有传输层及以上层次
当数据到达目的结点后，需要使用传输层把数据细分到不同的应用进程中

## Slide 6: 类比
这个过程就如同旅客坐了各种交通工具（网络）
经历了多次中转（路由器的分组转发）
最终旅客还是要自己走到自己家一样（小区相当于主机，家相当于应用进程）
交通工具和中转场所不必知道你如何走回自己家（传输层的事情），以及回家是吃饭还是洗澡（应用层的事情）

## Slide 7: 端口号（protocol port number）
如何把数据细分到进程呢
在传输层使用协议端口号，或简称为端口的特殊地址信息（类似于住家的门牌号）
通信的双方各自持有一个自己的端口，通信的过程中需要指明对方的端口
传输层只需要把报文交到目的主机的指定端口就完成任务了。
双方的端口号一般不同，但即便相同也无所谓，因为端口具有本地属性。就如同不同小区的住户具有相同的门牌号一样

## Slide 8: 2. 分用/复用
复用（multiplexing）
  在发送方，不同的应用进程都使用同一个传输层协议传送数据
  就如同很多人都经过小区的一条路走向公交车站。
分用（demultiplexing）
  接收方的传输层在剥去报文的首部后，把这些数据正确地交付给不同的目的进程
  如同很多人都经过小区的一条路走回各自的家

## Slide 10: 3.传输层的特殊地位
从通信角度来看，传输层向应用层提供了本地通信服务（通过端口寻址到进程），属于面向通信部分的最高层
  如何回家是根据门牌号（端口号）找到自己家的
但是从处理数据来看，传输层是用户功能中的最低层
  但是如何找到自己家又是个人的事情，和公共交通无关

## Slide 11: 4. 提供差异的服务
不改变IP的best-effort特性，只关注快捷
  例如视频、语音通信等多媒体应用，只要快
  丢失一些数据关系不大
  由传输层的用户数据报协议（UDP）完成，和IP一样，UDP是无连接的协议，通信的双方有数据就直接发给对方。
  UDP支持单播、多播、广播等
关注可靠性，不在意性能
  数据可以慢一些
  但是要保证数据不产生错误、不产生丢失、不产生乱序等
  由传输控制协议（TCP）完成的，是面向连接（虚拟的，不是真正的物理连接）的协议
  其实就是双方互相持有对方的信息，方便对对方发送的信息进行反馈而已,支持点对点单播

## Slide 12
UDP和TCP就像性格迥异的孪生兄妹，一个大大咧咧，简单粗暴，一个思虑缜密、温婉如水

## Slide 13
15.1 概述
15.2 如何完成进程间的通信
  15.2.1 端口
  15.2.2 套接字Socket
15.3 用户数据报协议UPD

## Slide 14: 端口
相当于通信双方各自的门牌号
端口由16比特长度的整数进行编号
针对某一类传输层协议（TCP或UDP）最多可以有65536个端口
可以在控制台下使用netstat –n命令查看当前主机使用了哪些端口

## Slide 15
端口号可分为3大类
  1）熟知/公认端口（Well-Known Port）
  2）注册端口（Registered Ports）
  3）动态或私有端口（Dynamic and/ Private Ports）
前两类常应用于那些在网络上提供服务的程序
而需要使用这些服务的程序必须知道这些端口
  使用该端口向服务提供方发出请求

## Slide 16: 1）熟知/公认端口（Well-Known Port）
范围是0~1023，只用于服务器端
绑定（Binding）于一些常用、重要的服务
例如
  端口80一般用于Web服务器
  端口21一般用于文件传送协议（FTP）
  端口25一般用于简单邮件传送协议（SMTP）
  等

## Slide 17: 2）注册端口（Registered Ports）
1024~49151
它们可以绑定于一些特定的服务
例如
  1433一般用于微软的SQL Server数据库
  3306一般用于MySQL数据库
服务的提供者可以通过相关工具更改这些服务的端口号
服务的使用者在使用服务时也必须一起更改
这类端口的需向互联网数字分配机构IANA进行登记

## Slide 18: 3）动态或私有端口
49152~65535
短暂使用性质
建议只用于客户端
当然，只要不造成冲突，用户可以随意地指定自己想要使用的端口号

## Slide 19
15.1 概述
15.2 如何完成进程间的通信
  15.2.1 端口
  15.2.2 套接字Socket
15.3 用户数据报协议UPD

## Slide 20: 1. 套接字的概念
最初是BSD UNIX的通信机制，原意是孔或插座
像是一个多孔插座，可以为众多的网络进程提供合用/分用传输层协议的机制
TCP的端点（IP地址:端口号）也称为套接字，两者含义不同。

## Slide 21: 2．套接字的类型
SOCK_STREAM式套接字（流式套接字），基于TCP实现进程之间的可靠数据通信
  通信之前需要先建立起双方的连接
SOCK_DGRAM式套接字（数据报套接字），基于UDP实现进程之间的快捷通信
  无须建立连接，只要知道对方地址即可发送报文
SOCK_RAW（原始套接字），工作在网际层（IP）
  实现主机（非进程）之间的通信。
  这种方式在某些方面特别重要，如主机上的安全软件需要对到达本机的所有报文进行过滤和筛查。

## Slide 22: 3．套接字技术的编程模式
套接字是采用客户/服务器模式工作
通信的双方首先确定哪一方需长期运行并对外提供服务，应作为服务器端，被动等待通信过程
哪一方只是临时运行，运行完毕无须再对外联系，这一方就应该作为客户端，主动发起通信过程

## Slide 23
15.1 概述
15.2 如何完成进程间的通信
  15.2.1 端口
  15.2.2 套接字Socket
15.3 用户数据报协议UPD

## Slide 24: 1. UDP概述
为实现快捷的通信，UDP只在IP服务之上增加了很少一点的功能
  如复用和分用的功能、差错检测的功能

## Slide 25: UDP具有以下特点
1）面向无连接
  发数据前不需建立连接，主机不需维持复杂的连接状态，可减少开销和发送数据之前的时延
  提供尽最大努力交付的业务，不保证可靠交付，数据可能丢失、乱序
2）面向报文
  UDP面向报文（TCP面向字节流），UDP对应用层交付下来的报文既不合并，也不拆分，仅仅加上UDP的首部就交付给IP层
  应用程序自己选择合适的报文大小。报文太长，在IP层可能分片，降低IP层的效率。报文太短，加上UDP和IP的首部后，数据占比太小，也降低了IP层的效率

## Slide 26
3）对网络状态不关心
  不会因为网络情况不好就等待甚至停发报文，哪怕网络出现拥塞和罢工了
4）支持多种通信模式
  支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信
5）首部开销小
  首部只有8个字节，带来的额外负担小

## Slide 27: 2. UDP首部
源端口，用于标识本地进程
目的端口，指明对方进程
  如端口错误，接收方无法找到指定的进程，则丢弃报文，并返回“端口不可达”的ICMP差错报文给发送结点
长度，用户数据报的长度
  包括首部和数据，最小值为8（仅有UDP首部）。
校验和，检测UDP用户数据报在传输过程中是否有错
  有错就丢弃

## Slide 28: 计算校验和时较为特殊
临时把12字节的“伪首部”和UDP用户数据报连在一起进行计算

## Slide 29: 校验和的计算过程
和IP分组的首部校验和相似，只是多了第一步
  如果UDP报文长度不是偶数字节，则在最后填充0（只计算，不发送）。
  把UDP报文划分为若干16比特的序列。
  把校验和字段置零。
  使用4.3.5节中的互联网校验和方法计算校验和。
  把校验和填写入UDP首部的校验和字段。

## Slide 30: 计算UDP校验和的例子

## Slide 31: 计算UDP校验和的例子
0
等
等
等